## Slide 1: Inkoustové tiskárny
  Princip
    hlava s inkoustovými tryskami
    za tryskou dutina s inkoustem
    vytlačení inko ustu na papír
      různé způsoby vytlačení inkoustu
  Druhy inkoustových tiskáren
    bubble jet
    piezo
    solid-ink
    termosublimační

## Slide 2: Bubble jet
  Používá Canon a HP
  Trysky a komůrky vyleptány v křemíku
  Plní se inkoustem automaticky
    kapilární síly
  Ohřev na 400°C během několika mikrosekund
  Vznikne bublina par inkoustu
  Vytlačí inkoust rychlostí 100 km/h

## Slide 3: Bubble jet

## Slide 4: Bubble jet

## Slide 5: Bubble jet

## Slide 6: Bubble jet

## Slide 7: Bubble jet

## Slide 8: Bubble jet
  Technologie DMT a P-POP
    DMT
      regulace velikosti kapek
    P-POP
      nanesení roztoku na papír před dopadem kapky
      zabrání rozpití inkoustu
  Nevýhody
    dlouhá doba zasychání inkoustu
    náchylnost k zasychání trysek
    nižší životnost hlavy
    drahé cartridge

## Slide 9: Drop Modulation Technology

## Slide 10: Drop Modulation Technology

## Slide 11: P-POP

## Slide 12: Piezo tiskárny
  Používá Epson
  Obsahuje piezoelementy
    převádí elektrické napětí na pohyb
      krátké impulsy
      vysoká životnost
  Výhody
    hlava není tepelně namáhána
    vyšší životnost
    inkoust rychleji schne
    rychlejší tisk

## Slide 13: Piezo tiskárny

## Slide 14: Piezo tiskárny

## Slide 15: Solid-Ink tiskárny
  Nevýhody tekutého inkoustu
    rozpíjí se
    nutný kvalitnější papír
  Solid-ink (tuhý inkoust)
    speciální složení
      přechod mezi skupenstvími jen několik °C
    nemá čas se rozpíjet
  Používají tiskárny Tetronix

## Slide 16: Solid-Ink

## Slide 17: Solid-Ink
  Offsetový režim tisku
    barvivo z tiskové hlavy na válec
    z válce přeneseno na papír
      zajištěna stálá teplota při přenosu barev na papír
      vodo stálý obraz
  Výhody
    relativně vysoká kvalita tisku
    jednoduchý princip
    dobrá spolehlivost
    nerozpíjí se
    vysoká rychlost tisku (100 stran/minutu)

## Slide 18: Solid-Ink

## Slide 19: Problémy inkoustových tiskáren
  Podávání více listů papíru
    přeplněný zásobník
    papíry se lepí
    řešení
      ubrat listy papíru
      profouknout svazek papíru
      nechat vyschnout
  Šikmé zavádění listu papíru
    zašpiněný válec podavače
    nevhodný (hladký) papír
    posunutý podavač
    řešení
      vyčistit válec
      narovnat podavač

## Slide 20: Problémy inkoustových tiskáren
  Vybledlá grafika
    nedostatek inkoustu
    zapnutý úsporný režim
    v aplikaci zapnut tisk náhledu (ECOtisk, apod.)
    řešení
      vyměnit patrony barvy
      vypnout ekonomický režim
  Pruhy při barevném tisku
    prázdná inkoustová patrona
    ucpaná tryska
    řešení
      výměna inkoustové patrony
      aktivace čistící funkce tiskárny, pak autotest
      nevyjímat hlavy  ztráta záruky

## Slide 21: Problémy inkoustových tiskáren
  Ořezávání okrajů či záhlaví
    špatně nastavený ovladač
    v ovladači lze nastavit okraje
    řešení
      přenastavit ovladač
      zvětšit okraje
  Posun stránky při tisku
    starší ovladač tiskárny
    řešení
      nový ovladač