## Slide 1
Skenery

## Slide 2: Účel skeneru
  Slouží k digitalizaci tištěných předloh
  Použití skenerů
    archivace fotografií
    archivace dokumentů
    analýza dokumentů
    rozluštění písma (OCR)
    získání grafických podkladů
    fax (společně s modemem)
    kopírka (společně s tiskárnou)
    a další …

## Slide 3: Princip skeneru
  Předloha postupně osvětlena
  Odražené světlo zpracováno optikou
    hranoly či zrcadla
    soustava čoček
    rozdělí světlo na RGB složky
  RGB složky zachyceny CCD prvkem
    převede světlo na napětí
    analogový signál
  A/D převodník převede na digitální signál
    8,10 či 12 bitů na barvu

## Slide 4: Princip funkce scanneru

## Slide 5: Druhy snímačů
  Dva druhy snímacích prvků
    CCD snímač
      Charge Coupled Device
    CIS snímač
      Contact Image Senzor

## Slide 6: Skener s CCD snímačem
  Zdrojem světla zářivka
  Světlo odráženo zrcadly
  Přenášeno na CCD prvek optikou
  Nevýhody
    citlivé na nastavení optiky
    citlivé na vibraci hlavy
    nutné zahřátí lampy (cca 30s)
    relativně rozměrná snímací hlava
    vyšší cena
  Výhoda
    vyšší rozlišení

## Slide 7: Skener s CCD snímačem

## Slide 8: Skener s CIS snímačem
  Zdrojem světla 3 řady diod (R,G,B)
    diody blízko předlohy
    integrovány přímo do hlavy
    jednodušší (není optika ani zrcadla)
  Výhody
    menší hlava, nižší napájecí napětí
    jednoduchost, menší rozměry
    nižší cena
  Nevýhody
    neumožňuje skenovat filmy
    nižší rozlišení, horší výstupy
    s rostoucí vzdáleností předlohy klesá osvícení
      rozevřená kniha

## Slide 9: Skener s CIS snímačem

## Slide 10: Hlava skeneru s CCD snímačem

## Slide 11: Hlava skeneru s CIS snímačem

## Slide 12: Základní parametry skeneru
  Optické rozlišení skeneru
    uváděno v dpi (Dots Per Inch)
      např. 600 x 1200 dpi
      první hodnota
        fyzické rozlišení CCD prvku
      druhá hodnota
        minimální posuv skenovací hlavy
    CCD prvek rozlišuje jas (ne barvy)
      nutno snímat 3 barevné složky
        viz jednoprůchodový x víceprůchodový

## Slide 13: Základní parametry skeneru
  Interpolované rozlišení skeneru
    vyšší než optické
    dopočítávají se pixely mezi opticky naskenovanými
    vytváří se jemnější rastr
    kvalita se nezlepšuje !!!
    zvětšuje se obrázek
      dochází k rozmazání
    lze nastavit
      při skenování
      po naskenování v grafickém editoru

## Slide 14: Základní parametry skeneru
  Barevná hloubka = počet bitů na pixel
    čím větší počet bitů tím
      více barevných odstínů
      plynulejší barevné přechody
    počet bitů na pixel u barevných skenerů
      24, 30, 36, 48 (obvykle 24 bitů)
    počet bitů na pixel u černobílých skenerů
      8, 10 (obvykle 8 bitů)
    musí podporovat i software

## Slide 15: Druhy skenerů
  Ruční
    nemají mechanismus pro posun hlavy
    uživatel pohybuje snímačem ručně
    nevýhody
      nízké rozlišení
      nekvalitní výstup
    výhody
      možno skenovat jakýkoliv povrch
      mobilita
    použití
      čtečky čárových kódů
      rozpoznávání psaného textu

## Slide 16: Ruční skener

## Slide 17: Druhy skenerů
  Ploché stolní
    nejčastější typ skeneru
    předloha je nehybná
    pohybuje se snímací prvek
    vyšší rozlišení než ruční
    liší se
      formátem (A4, A3)
      kvalitou skenování
      rychlostí skenování
      rozhraním
      vybavením
        software
        nástavce pro diapozitivy
        apod.

## Slide 18: Stolní scanner

## Slide 19: Druhy skenerů
  Bubnový (rotační)
    nejkvalitnější
    vysoké rozlišení
    použití
      DTP studia
      velkoplošné skenování
    předloha na rotujícím válci
    snímací element
      v ose otáčení
      posouvá se konstantní rychlostí

## Slide 20
Bubnový skener

## Slide 21: Druhy skenerů
  Filmový
    vysoké rozlišení
    vysoká rychlost skenování
    většinou profesionální zařízení
      cena okolo 50 000,-
    použití
      skenování negativu filmů
      skenování diapozitivů

## Slide 22: Typy skenerů
Filmový skener

## Slide 23: Rozdělení skenerů
  Podle počtu průchodů
    jednoprůchodové
    tříprůchodové
  Podle barevné škály
    barevné
    pracující pouze s odstíny šedi

## Slide 24: Jednoprůchodový skener
  Předloha postupně osvětlována po řádcích
  Odražené světlo rozloženo na tři složky
    pomocí hranolů
    složky vyhodnoceny jedním řádkem CCD
      3 řádky CCD snímačů
      každá pro jednu z RGB barev

## Slide 25: Víceprůchodový skener
  Skenuje zvlášť každou barevnou složku
  Předloha postupně osvětlována
    červeným, zeleným, modrým světlem (RGB)
    barevné lampy či filtry
    na každou barvu jeden průchod

## Slide 26: Rozhraní skenerů
  LPT (paralelní port)
    nejjednodušší, nejpomalejší, nejlevnější
  USB
    dnes nejčastější
    možnost připojovat za chodu PC
  SCSI
    nejdražší
    rychlejší než USB a LPT
    nutnost host-adapteru
  FireWire (IEEE1394)
    podobné USB

## Slide 27: OCR
  Optical Character Recognition
  Optické rozpoznávání znaků
    kombinace softwaru a hardwaru
    převedou bitmapový obrázek na text
    využívá neuronové sítě
    lze použít
      již během skenování
      později z uloženého obrázku

## Slide 28: OCR
    Problémy
      rozpoznání některých fontů
        kaligrafické písmo
        diakritické znaky
      rozpoznání ručně psaného textu
      text, který není vodorovný
      rozpoznání nevýrazného textu
      rozpoznání barevného na barevném pozadí
      rozpoznávání kopírovaného textu
      nečistoty v textu (tečky, čárky)
      rozpoznání nekompletních písmen
      malé písmo

## Slide 29: OCR
  Zásady
    skenovat černobíle
    skenovat z kvalitních předloh
    skenovat zřetelné tvary znaků
    předlohu vkládat rovnoběžně se skenovací hlavou
  Úspěšnost rozpoznání musí být nad 98%
    vhodné pro neuronové sítě
  Rozlišení
    obvykle postačí 300 dpi
    u drobného textu 600 dpi

## Slide 30: OCR
  Příklady OCR software
    Recognita Standard
    Recognita Plus (obsahuje slovníky)
    Character Eyes
    Readiris
  U některých skenerů přibalen OCR
    nutná podpora češtiny