## Slide 1: OLED technologie Úvod
Organic Light Emitting Diode
Diody z organických materiálů
  umožňuje miniaturizaci a tvarování displejů
Použití
  OLED klávesnice
  skládatelné displeje pro notebooky
  displejové „svitky“
  e-papír

## Slide 2: OLED technologie Princip OLED technologie

## Slide 3: OLED technologie Princip OLED technologie
Změna jasu se provádí změnou napětí na diodě
Umožňuje zhasnout pixel

## Slide 4: OLED technologie Materiály a použití
Základní materiály
    Polyphenylevevinylen
    Polyfluoren
Materiály OLED umožňují
    vyrobit ohebný displej
    vyrobit velice malé displeje
    vyrobit velmi tenké displeje
    snadnou konstrukci displejů
      různé tvary
    vyrobit zrcadlový displej
    téměř nekonečný kontrast

## Slide 5: OLED technologie Vlastnosti
Výhody
  velmi rychlá doba odezvy
  velmi dobrá homogenita obrazu
  perfektní barevné podání
  nižší výrobní náklady
  neexistují pozorovací úhly
Nevýhody
  omezená životnost  změna barevného podání
    zejména modrá barva
  nemožnost hardwarově regulovat jas

## Slide 6: Plazma technologie Úvod
PDP = Plasma Display Panel
Elektrický výboj v plynu o nízkém tlaku
  cca 60 – 70 kPa
Plazma je vysoce ionizovaný plyn
Plasma vzniká
  zahřátím plynu na vysokou teplotu
  zářením
  průchodem elektrického proudu

## Slide 7: Plazma technologie
Části PDP
  přední skleněná deska (tenká)
    pouze ochranné účely
  rovnoběžné (horizontální) elektrody
    scan electrode a sustain electrode
  izolační vrstva (dielektrikum)
    odděluje obě elektrody
  vrstva MgO
    chrání izolační vrstvu před bombardováním ionty
  obrazové buňky
    každý pixel tři buňky v základních barvách RGB
    buňky vyplněny inertním plynem (Ne, Xe, Ar)

## Slide 8: Plazma technologie
Části PDP
  datové (adresové, vertikální) elektrody
    kolmo na displejové elektrody
    každá buňka má jednu datovou elektrodu
  zadní skleněná deska
    pouze ochranné účely

## Slide 9: Plazma technologie
Řez PDP

## Slide 10: Plazma technologie
Historie
  60.léta
    vývoj technologie prvních PDP displejů
  70.-80. léta
    výroba monochromatických PDP displejů
    oranžovo-červený výboj v neonu
    zatím nízká kvalita obrazu
    velká cena a spotřeba
  90. léta
    výroba barevných PDP displejů
    zlepšení kvality obrazu
    snižování ceny i spotřeby
  Současnost
    velkoplošné PDP displeje
    vlastnostmi srovnatelné s LCD

## Slide 11: Plazma technologie Vlastnosti
Výhody
  dovoluje konstrukci velkoplošných displejů
  tenká obrazovka (cca 4 cm)
  věrné podání barev
  vysoká rychlost odezvy
  velké pozorovací úhly (cca 170°)
  tepelná odolnost
  není nutné podsvícení
    pixely svítí samy od sebe

## Slide 12: Plazma technologie Vlastnosti
Nevýhody
  horší jas a kontrast
    zejména dříve
  nízká životnost
    cca o 50% méně než CRT
    dnes již částečně vyřešeno
  problémy s miniaturizací
  „vypalování“ pixelů při statickém obrazu
  vysoká spotřeba  vysoké zahřívání
    cca 250-400W

## Slide 13: LED technologie Úvod
LED = Light Emitting Diode
POZOR !
  nutno rozlišovat
    LCD displej s LED podsvícením
    velkoplošný LED displej
Mřížka diod pokrývající celou obrazovku
  počet pixelů = 3 * počet diod (RGB)
Využívá nedokonalosti lidského oka
  nutná velká vzdálenost od displeje
    podle vzdálenosti diod v mřížce

## Slide 14: LED technologie
Použití
  reklamní billboardy
  reklamní mantinely
  obří displeje pro sport či koncerty
  informační panely na nádražích či letištích
  reklamní a informační plochy v obchodních centrech
Speciální LED  SMD
  Surface Mont Diode
  možno vytvořit i menší displej než klasické LED
    lepší pozorovací úhly

## Slide 15
LED technologie

## Slide 16
LED technologie

## Slide 17
LED technologie

## Slide 18: LED technologie Video
http://www.youtube.com/watch?v=s1McGPowpEU
http://www.youtube.com/watch?v=ULbgGpdtYwo
http://www.youtube.com/watch?v=aDEsVA_FXio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VA4UOUXpaqE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=4S3mi_ZUa7g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0MTe_melpAw&feature=related

## Slide 19: FED (SED) technologie
    Field Emmission Display
      firmy Sony a Motorola
    Surface-conduction Electron-emitter Display
      firma Canon (drobné rozdíly)
    Kombinuje technologii LCD a CRT
    Každý pixel má své vlastní elektronové dělo
    Zatím ve vývoji a testování
      komerční využití plánováno okolo roku 2015

## Slide 20
FED (SED) technologie

## Slide 21: 3D displeje
    Heliodisplay
      firma IO2
        http://www.io2technology.com/about.htm
      laser nasvěcuje proudící vzduch s vodou
        viditelné pouze z jednoho směru
      možno „vstupovat“ do obrazu
        za příplatek interaktivní ovládání
      cena cca 20 000 $ (v roce 2008)
      video
        http://www.youtube.com/watch?v=au1ib6Rf_gY&feature=related
        http://www.youtube.com/watch?v=HLtpi4nTv8Q&feature=relmfu
        http://www.youtube.com/watch?v=i2yf44LNIqY&feature=related

## Slide 22: 3D displeje
    Cheoptics 360
      firma Vizoo
        http://www.cheoptics360.dk/
      viditelné z 360°
        celkem 4 projektory v pyramidě
      modely
        Cheoptics360™ Retail (71 x 190 x 71 cm)
          cena 9 995 $
        Cheoptics360™ Model 150 (150 x 235 x 150 cm)
          cena 39 900 $
        Cheoptics360™ Model 300 (300 x 330 x 300 cm)
          cena individuální
      Video
        http://www.youtube.com/watch?v=ZId2nywp6HQ
        http://www.youtube.com/watch?v=lNEIfbNrKIU
        http://www.fractal.ae/#/cheoptics-360/4556071217