## Slide 1: Základní pojmy
Jaký je rozdíl mezi daty a informacemi?
  Nápověda
    všechny informace jsou zároveň data
    ne všechna data jsou zároveň informace
Informace jsou data s významem !!!
Notes: 2

## Slide 2: Základní pojmy
Paměť = úložiště dat
Složená z paměťových buněk (1 buňka = 1 bit)
Kapacita paměti = množství dat, které do paměti uložíme
Rychlost paměti
  vybavovací doba (střední, maximální)
  doba zápisu
  frekvence (závislá na desce, FSB, QPI)
Notes: 2

## Slide 3: Rozdělení pamětí
Podle vzdálenosti od procesoru – vnitřní x vnější
  vnitřní jsou energeticky závislé, vnější nikoliv
Podle čtení a zápisu – RWM x ROM
  RWM – Read Write Memory
    RAM – Random Access Memory (s náhodným přístupem)
  ROM – Read Only Memory (pouze pro čtení)
Podle technologie – statická x dynamická
Podle výběru buňky
  adresovatelná (přímý výběr, náhodný výběr)
  sekvenční
  LIFO (zásobník)
  FIFO (fronta)
  asociativní (cache)
Notes: 2

## Slide 4: Požadavky na paměti
Vysoká kapacita
Vysoká rychlost
Stálost a energetická nezávislost
Jednoduchá skladovatelnost a manipulace
Mazatelnost a opakované použití
Vysoká spolehlivost
Nízká cena
Notes: 2

## Slide 5
Kapacita a rychlost mají rozhodující vliv na užitné vlastnosti výpočetního systému
Tyto vlastnosti jsou ale v rozporu, protože
  1) rychlé paměti jsou drahé a nelze je tedy libovolně zvětšovat
  2) velkokapacitní jsou relativně levné, avšak vybavovací doba
  je dlouhá  nehodí se pro spolupráci s procesorem
Proto se užívá hierarchický systém pamětí
Paměťové systémy
Notes: 2

## Slide 6: Hierarchický systém
Cena za 1 bit paměti klesá směrem od procesoru
Rychlost paměti klesá směrem od procesoru
Kapacita paměti roste směrem od procesoru
Procesor
M1
M2
Mn
Paměťový systém
Notes: 2

## Slide 7: Hierarchický systém
Notes: 2

## Slide 8: Vnitřní paměťi
Registry
  přímo na čipu procesoru => nejrychlejší
Vyrovnávací paměť (cache, buffer)
  např. L1, L2, L3
Hlavní paměť
  main memory
  operační paměť
  RAM
Notes: 2

## Slide 9: Hlavní paměť
RAM = Random Access Memory
Provedení - polovodičové (unipolární tranzistor, kondenzátor)
Energeticky závislá (vymaže se při vypnutí)
Paměť DRAM ( Dynamic RAM)
  informaci nese stav kondenzátoru (nabitý x vybitý)
  samovolné vybíjení => nutno obnovovat informaci (refresh)
  výhoda - menší počet tranzistorů na 1 paměť buňku  nižší cena
Paměť SRAM ( Static RAM)
  informaci nese bistabilní klopný obvod (několik tranzistorů)
  výhoda - nemusí se refreshovat  rychlejší
Notes: 2

## Slide 10: SRAM
Práce s buňkou => adresový vodič 1 => otevření T1 a T2
Zápis 1
  hodnota 1 na DATA
  otevře T4 => zavře T3
Zápis 0
  hodnota 0 na DATA
  zavře T4 => otevře T3
Čtení 1
  T4 otevřen => ¬DATA=0
Čtení 0
  T4 uzavřen => ¬DATA=1
Notes: 2

## Slide 11: DRAM
Práce s buňkou => adresový vodič 1 => otevření T
Zápis 1
  hodnota 1 na datovém vodiči
  nabití kondenzátoru
Zápis 0
  hodnota 0 na datovém vodiči
  vybití kondenzátoru
Čtení 1 nebo 0
  zapsaná hodnota přejde na datový vodič
  destrukce zapsané hodnoty
  nutný refresh (znovuzapsání)
Notes: 2

## Slide 12: Typy hlavních pamětí
DIP
SIPP
SIMM (30-pin)
SIMM (72-pin)
DIMM (SDRAM)
DIMM (DDR)
Notes: 2

## Slide 13: SDR => DDR
Single Data Rate
Využívá synchronní signál s kmitočtem základní desky
Double Data Rate
Data jsou během jednoho cyklu přenášena dvakrát
Notes: 2

## Slide 14: Časování pamětí
Kromě frekvence nás zajímá ještě časování
  CL (CAS Latency)
    RAS (Row Access Strobe) = adresa řádku
    CAS (Column Access Strobe) = adresa sloupce
Čím menší, tím lepší (jde o čas)
  snižování dáno technologickými možnostmi paměti/chipsetu/procesoru
Např. 9-9-9-27 (TCL-TRCD-TRP-TRAS)
  TCL = CAS Latency
  TRCD = RAS to CAS Delay
    zpoždění mezi výběrem řádku a adresací sloupce
  TRP = RAS Precharge
    zpoždění po výběru řádky
  TRAS = Row Access
    doba potřebná pro adresaci řádku
Notes: 2

## Slide 15: Další vnitřní paměti
ROM – Read Only Memory
  energeticky nezávislá, pevně daný obsah
  použití – BIOS – základní programové vybavení PC
    Basic Input Output System
  druhy
    PROM (Programable ROM) – lze 1*zapsat
    EPROM (Electrically PROM) – lze smazat UV zářením
    EEPROM (Electrically Erasable PROM) – lze smazat el. impulsy
Notes: 2

## Slide 16: EPROM paměť
Notes: 2

## Slide 17: Asociativní paměť (cache)
Rychlá vyrovnávací paměť
Co vyrovnává?
        rychlosti pamětí !!!
Nejčastěji na procesoru (L1, L2, L3)
Kde jinde ji můžeme najít?
        pevný disk, CD/DVD, a další
Výrazně nižší kapacita než hlavní paměť
Strategie přesunu dat do cache – statisticky ověřeno
  časová lokalita
    je velká pravděpodobnost, že aktuálně čtenou informaci budu chtít číst znovu
  místní lokalita
    je veliká pravděpodobnost, že volám-li adresu a, budu brzy volat i a+1
Notes: 2

## Slide 18: Asociativní paměť (cache)
Strategie uvolňování paměťových míst v cache
  FIFO – „nejstarší“ položka
  LRU – nejdéle nepoužitá položka (nutnost čítače použití)
    Least Recently Used
  náhodný výběr – nejjednodušší
  a další.....
Notes: 2