## Slide 1: LCD monitory Úvod
Liquid Crystal Display
Látka na pomezí tekutého a pevného stavu
Vzniká smícháním několika látek
  např. bifenyly, dioxiny, atd.  jsou toxické !!!
Musí splňovat správné vlastnosti
  elasticita, viskozita, index lomu

## Slide 2: LCD monitory Úvod
V počátcích byly velmi závislé na teplotě  drahé
  pouze malé displeje
    např. kalkulačky, hodinky
70. léta 20. století  vyřešeno
  od té doby velký rozvoj LCD

## Slide 3: LCD monitory Princip funkce LCD displejů
Obrázek znázorňuje jeden pixel s třemi subpixely
Zdroj bílého světla
První polarizační deska
Elektrody, mezi kterými je elektrické pole
Druhá polarizační deska
Jednotlivé polarizované paprsky světla
Tekuté krystaly

## Slide 4: LCD monitory Vlastnosti LCD monitorů
Doba odezvy
Kontrast
Jas
Podsvícení
Pozorovací úhly
Rozlišení
  http://www.svethardware.cz/art_doc-59B0B21624FBA168C12571BD002A0891.html

## Slide 5: LCD monitory LCD technologie
Typ výrobní technologie ovlivňuje hlavně
    pozorovací úhly
    jas a kontrast
    rychlost odezvy
Tři typy technologií
    technologie TN
      http://www.youtube.com/watch?v=dQi6YNUSb1Q&feature=player_embedded
    technologie IPS
      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rR0YbNjDoVU
    technologie xVA (MVA, PVA)
      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZarVsdCcn3w

## Slide 6: LCD monitory TN technologie
Twisted Nematic
Velikost pozorovacích úhlů maximálně 160°
  při větším úhlu barevná deformace
Špatné podání barev
Dobrá rychlost odezvy
Nízká cena
Nejstarší
1- Zdroj bílého světla 2- Polarizační desky 3- Polarizované světlo 4- Elektrody 5- Tekuté krystaly 6- Film zlepšující pozorovací úhly

## Slide 7: LCD monitory IPS technologie
In-Plane Switching
Nejvěrnější podání barev
Úhel pohledu až 178°
Nižší kontrast a jas displeje
Slabší doba odezvy
  více než 10 ms
1- Zdroj bílého světla 2- Polarizační desky 3- Polarizované světlo 4- Elektrody 5- Tekuté krystaly 6- Polarizované světlo

## Slide 8: LCD monitory MVA, PVA technologie
Multi-Domain resp. Paternet Vertical Aligment
Pozorovací úhly v obou směrech až 178°
Dobrá rychlost odezvy
Dobré podání barev
Vysoký kontrast
1- Zdroj bílého světla 2- Polarizační filtr 3- Polarizované světlo 4- Elektrody 5- Tekuté krystaly

## Slide 9: Druhy LCD displejů Podle zdroje světla
Reflexní displej
  nutnost externího osvětlení
  malé nároky na spotřebu energie
Transmisivní displej
  velké nároky na spotřebu energie
  možno provozovat i ve tmě
  několik typů podsvícení
Transreflexní displej
  kombinace obou předchozích variant

## Slide 10: Reflexní displej
Notes: 111

## Slide 11: Transmisivní displej

## Slide 12: Transreflexní displej

## Slide 13: Druhy LCD displejů Podle způsobu podsvícení
CCFL podsvícení
  cold-cathode fluorescent lamp
  tenké svítivé trubice
  nerovnoměrné osvícení displeje
    zlepšení  síť optických vláken okolo trubic
LED podsvícení
  mřížka LED diod
  úspora energie a větší životnost
  rovnoměrné osvícení celého displeje

## Slide 14: CCFL podsvícení

## Slide 15: LED podsvícení

## Slide 16
Druhy LCD displejů Podle zůsobu ovládání buněk
Pasivní
  síť horizontálních a vertikálních vodičů
  jedna řídící jednotka ovládá vše  pomalé
  tzv. „stín“ po každé změně obrazu
Pasivní Dual–scan
  vylepšení pasivního displeje
  přidána druhá řídící jednotka
Aktivní (TFT – „Thin Film Transistors“)
  každá buňka vlastní tranzistor  vyšší spotřeba
  rychlejší odezva
  vyšší zmetkovost  vyšší cena

## Slide 17
    Rozlišení
      CRT - dáno roztečí pixelů
        i při nižším rozlišení stejně ostré
      LCD - dáno počtem tranzistorů
        ostré při fyzickém (nativním) rozlišení
        velké zkreslení při jiném rozlišení než fyzickém
    Ostrost obrazu
      CRT
        dokonalejší při rozlišení nižším než fyzickém
        ovlivněna zaměřením paprsků RGB (není přesné)
      LCD
        při fyzickém rozlišení dokonalá
        při nižším než fyzickém špatná
Srovnání LCD a CRT

## Slide 18
    Jas obrazu
      CRT – maximálně 120 cd/m2
        rovnoměrný jas po celé ploše
        zvyšování jasu = snížení životnosti luminoforu
      LCD – cca 250 cd/m2
        vyšší svítivost
        maximální jas uprostřed displeje (podle typu podsvícení)
        směrem k okrajům klesá
    Kontrastní poměr
      CRT – 500:1
      LCD – 200:1 až 1000:1 (i více, ale pak drahé)
Srovnání LCD a CRT

## Slide 19
    Doba odezvy
      CRT
        rychlá odezva (prakticky nulová)
        dána pouze setrvačností luminoforu
        lidské oko nepostřehne
      LCD
        delší odezva (2-20 ms)
        nad 16 ms již postřehnutelné lidským okem
        rozmazání pohybujících se objektů (zejména hry)
    Geometrie
      CRT
        poruchy geometrie
      LCD
        nejsou poruchy geometrie
        lze otáčet do polohy na výšku
Srovnání LCD a CRT

## Slide 20
    Stabilita obrazu
      CRT
        neustálé obnovování bodů
        potřeba obnovování alespoň 75 Hz
        ovlivňování vychylovacích cívek magnetickým polem
        deformace obrazu
      LCD
        bod svítí pořád
        obraz stabilnější
    Magnetická odolnost
      CRT
        ovlivněn elektromagnetickým polem
      LCD
        dokonale odolné proti elektromagnetickému poli
Srovnání LCD a CRT

## Slide 21
    Spotřeba
      CRT
        vysoká spotřeba
        cca 100 až 200 W
      LCD
        nízká spotřeba
        cca 25 až 40 W
    Rozměry, hmotnost
      CRT
        vysoká hmotnost
        cca 20 až 30 kg (17“ monitor)
      LCD
        nízká hmotnost
        cca 4 kg
Srovnání LCD a CRT

## Slide 22
    Viditelná plocha
      CRT
        část obrazu skryta kvůli zaoblení
      LCD
        efektivní velikost = skutečná
Srovnání LCD a CRT

## Slide 23
Srovnání LCD a CRT
Parametr
CRT
LCD (TFT)
Jas
80 – 120 cd/m2
170 – 300 cd/m2


Kontrast
350:1 – 700:1
150:1 – 1500:1


Pozorovací úhel
více než 170º
90º – 178º


Chyby konvergence
0,2 – 0,3 mm
žádné


Ostrost
uspokojivé–velmi dobré
velmi dobré


Geometrie obrazu
možné chyby
perfektní


Chybné (defektní) pixely
žádné
až 8 chyb. pixelů


Vstupní signál
pouze analogový
analogový i digitální


Možná rozlišení
libovolné
dáno HW / interpolace


Vyladění barev
foto kvalita
uspokojivé


Jednotnost jasu
občas jasnější uprostřed
podle podsvícení


Čistota (kvalita) barev
velmi dobrá
průměrná


Mihotání (blikání) obrazu
žádné nad 75 Hz
žádné


Ovlivnitelnost mag. polem
závisí na odstínění
žádná


Rychlost odezvy pixelu
nepozorovatelná
2 – 30 ms


Spotřeba elektrické energie
60 – 160 W
25 – 50 W


Rozměry/hmotnost
větší
menší



## Slide 24: LCD monitory Vady LCD monitorů
Vadný pixel nebo sub-pixel
Výskyt cizí částice
Line Defekt - čárová vada
Vady Spot a Mura
Vadný subpixel (zelená složka)
Vady Spot a Mura

## Slide 25
Radši nezkoušet
  http://www.youtube.com/watch?v=ffo-o262prA&feature=related
Holo LCD
  http://www.youtube.com/watch?v=kn5ZNXy2AN0&feature=fvw
Měření parametrů LCD
  http://www.svethardware.cz/art_doc-D58CFB826D6CF59FC12573770078130F.html
Pro pobavení