## Slide 1: Datové projektory Úvod
  Výstupní zařízení pro přenos dat na plátno
  Zdroje dat
    PC
    notebook
    DVD přehrávač
    telefon
    a další …

## Slide 2: Datové projektory Vlastnosti
  Rozlišení
    nejčastěji SVGA (800*600) a XGA (1024*768)
  Světelný výkon (svítivost)
    nejdůležitější parametr !!!
    udává se v ANSI lumenech
      American National Standards Institute
      cca 1500 lumenů menší místnost
      cca 2500 lumenů zasedací sál
    závislé na okolním světle a projekční ploše
      s plochou klesá kvadraticky

## Slide 3: Datové projektory Vlastnosti
  Kontrast
    stejné jako u LCD monitorů
    běžně cca 1000:1
  Hmotnost a velikost
    v závislosti na použití zvolíme vhodný typ
  Životnost výbojky
    počet hodin dokud svítivost výbojky větší 80%
    dnes běžně až 2000 hodin

## Slide 4: Datové projektory Technologie
  CRT
    podobné s CRT monitory (3 obrazovky  RGB)
    výhody
      vysoká životnost (trvalý provoz)
      vysoké rozlišení
      kvalitní reprodukce barev
    nevýhody
      nutnost seřizování
        nemožnost mobilní verze
      velké rozměry a hmotnost
      nízký světelný výkon

## Slide 5: Datové projektory CRT technologie
  Sony VPH-D50HTU

## Slide 6: Datové projektory Technologie
  DLP
    Digital Light Processing
    mechanická zrcátka v DMD čipu
      Digital Micro-mirror Device
      přepínají světelné body svým natočením
    výhody
      malé rozměry a nízká váha (jednočipové)
      vysoký světelný výkon a kontrast (tříčipové)
      není vidět „rastr“ pixelů jako u LCD projektorů
    nevýhody
      při rychlé změně tzv. duhový efekt (jednočipové)
        optika nestihne zareagovat  nevhodné pro filmy
      nízká životnost lampy
      vysoké zahřívání

## Slide 7: Datové projektory DLP technologie
  jednočipový tříčipový

## Slide 8: Datové projektory DLP technologie
  Acer H5360BD (cca 15 000,-)

## Slide 9: Datové projektory Technologie
  LCD
    světlo z lampy dopadá na 3 LCD panely
      soustava zrcadel rozdělí na RGB paprsky
    nejčastější technologie pro „běžné“ projektory
    výhody
      není duhový efekt  vhodné pro filmy
      nižší hlučnost
    nevýhody
      stárnutí LCD panelů  snižuje se kvalita zobrazení
      horší podání barev než u tříčipových DLP
      je vidět „rastr“ pixelů
      náchylnost na prach

## Slide 10: Datové projektory LCD technologie
  Sanyo PLC XF 47H5360BD (cca 480 000,-)

## Slide 11: Datové projektory Technologie
  LED
    DLP kde místo lampy jsou LED diody
    výhody
      nízká spotřeba (není lampa)
      malé rozměry a váha
    nevýhody
      nízká světelnost
        jen cca 100 lumenů

## Slide 12: Datové projektory LED technologie
  3M MPro150
    cca 6500,-