## Slide 1: Datové projektory
Martin Koňařík
SSPŠ Praha

## Slide 2: CRT (Cathode Ray Tube)
3 RGB trubice
+ kvalita obrazu
velká hmotnost, rozměry
náročná kalibrace

## Slide 3: LCD (Liquid Crystal Display)
1 LCD panel
3 LCD panely – optická soustava pomocí dichroických filtrů rozdělí světlo dle vlnové délky na 3 složky, obraz projde třemi LCD displeji a složí se v spektrálním hranolu

## Slide 4: DLP (Digital Light Processing)
DMD čip (Digital Micromirror Device) = soustava miniaturních zrcátek otáčejících se v úhlu +- 10° do dvou různých poloh – světlo buď prochází, nebo je odraženo do pohlcovače
až 1024 kmitů zrcadla za vteřinu = 1024 odstínů šedi

## Slide 7: Parametry datových projektorů
princip (LCD / DLP)
  0,63“ (3 LCD)
poměr stran
  4 : 3
rozlišení
  1024 x 768 (XGA)
světelný zdroj
  lampa 170W
životnost
  4000 hodin (režim nízkého jasu)
  3000 hodin (režim vysokého jasu)

## Slide 8: Parametry datových projektorů
jas
  2200 ANSI lumenů (vysoký)
  1750 ANSI lumenů (nízký)
kontrastní poměr
  2000 : 1
projekční vzdálenost
  0,84 – 10m
velikost promítací plochy
  30“ – 300“

## Slide 9: Parametry datových projektorů
hlučnost
  28 dB (režim nízkého jasu)
  35 dB (režim vysokého jasu)
ostatní
  spotřeba
  rozměry
  hmotnost (2,8 kg)
příslušenství
kabely, dálkové ovládání, atd.

## Slide 10: Parametry datových projektorů
cena
  8.800 včetně DPH
záruka
  3 roky (včetně 1 roku nebo 1 000 hodin na lampu)
EPSON EB-X6

## Slide 11: Lampa do projektoru
cena lampy 3000 – 9000 Kč s DPH

## Slide 12: Velké projektory
230 kg
projekční plocha až 33m
33000 ANSI lumenů
XENON výbojka
8,8 kW

## Slide 13: Malé projektory
nat. VGA (640x480),
10 ANSI Lm,
kontrast 100:1,
ED podsvícení - životnost 20.000 hodin,
Li-Pol baterie 1200mAh,
reproduktor, VGA, AV-in/out, USB, Apple dock konektor (iPhone, iPod)

## Slide 14: Děkuji za pozornost
Martin Koňařík
martin.konarik@ssps.cz