## Slide 1: Úderové tiskárny
  Základem je mechanický kontakt s papírem
  Druhy
    řetězové
      jeden oběh řetězu = jeden řádek
    bubnové
      buben se řádkem stejných písmen
    znakové
      s typovým kolečkem (kopretinou)
      napodobuje psací stroj
      lze tisknout jen předem dané znaky
    jehličkové
      maticové
      vylepšuje znakové tiskárny
      může tisknout jakékoliv znaky

## Slide 2: Znaková tiskárna

## Slide 3: Řetězová tiskárna

## Slide 4: Řetězová tiskárna

## Slide 5: Bubnová tiskárna

## Slide 6: Jehličkové tiskárny
  Znaky tvořeny maticí bodů
  Body tiskne tisková hlava s jehličkami
    mezi hlavou a papírem je barevná páska
  Počet jehliček určuje kvalitu tisku
  Rozlišení
    vertikální  počet jehliček
    horizontální  posuv hlavy

## Slide 7: Jehličková tiskárna

## Slide 8: Vertikální rozlišení u 9-ti jehličkové tiskárny

## Slide 9: Jehličkové tiskárny
  Zlepšení kvality tisku
    více průchodů hlavy po jednom řádku
    tisková hlava má více sloupců jehliček
      docílí se tím překryvu bodů
  Dva režimy tisku
    draft mode  rychlý, nekvalitní
    letter quality  kvalitní, pomalý
  Rychlost udávána
    v řádcích za sekundu
      lps  Line Per Second
    ve znacích za sekundu
      cps  Character Per Second

## Slide 10: Jehličkové tiskárny
  Nevýhody
    nízké rozlišení (max. 360 dpi)
    pomalá (tiskne po řádcích)
    horší kvalita tisku
    tepelné namáhání hlavy
    hlučná
    nevhodná pro grafiku
  Výhoda
    může tisknout kopie

## Slide 11: Jehličková tiskárna

## Slide 12: Jehličková tiskárna