## Slide 1: Termosublimační tiskárny
  Jinak také „termotransferové“
  Barva na nosném médiu
    tuhá vosková fólie s pruhy jednotlivých barev
    v místě ohřevu média přenos na papír
  Nutno více průchodů
    pro každou barvu zvlášť
  Výhody
    žádná manipulace s vosky
    nejsou vidět tiskové body
    vodo stálý tisk
    odolný vůči slunečnímu záření
    možnost fototisku

## Slide 2: Termosublimační tiskárny

## Slide 3: Termosublimační tiskárny

## Slide 4: Termosublimační tiskárny

## Slide 5: Termosublimační tiskárny
  Nevýhody
    vyšší cena
    nutné minimálně tři průchody každé stránky
  Způsoby termosublimačního tisku
    velkoplošná fólie
      + vyšší rychlost tisku
      - fólii nelze znovu použít
    barvicí páska
      + efektivnější využití barvy
      - nižší rychlost tisku