## Slide 1: Historie dotykových displejů
1971  první dotykový senzor Elograph
  Sam Hurst, zakladatel Elographics
1974  první dotyková obrazovka
  Sam Hurst, zakladatel Elographics
1977  pětidrátová rezistivní technologie
  Sam Hurst, zakladatel Elographics

## Slide 2: Historie dotykových displejů
1975  elektronický vzdělávací systém PLATO
1979  hudební pracovní stanice Fairlight CMI

## Slide 3: Historie dotykových displejů
1983  první komerčně prodávaný počítač HP-150

## Slide 4: Multi-Touch
1982  panel s kamerou za sklem
  University of Toronto‘s Input Research Group
  detekuje jeden nebo více prstů, které se dotýkají skla
  dokonce částečně rozpozná míru tlaku
1984  první vícedotykový kapacitní displej
  Bill Buxton
1991  „Digital Desk“
  Pierre Wellner
  na stůl se promítá obraz, kamera nad stolem snímá pohyby rukou
1999-2005  Fingerworks vydává různé multi-touch produkty
  např. iGesture Pad
  zakoupena Apple, který prohlašuje, že vynalezl multi-touch

## Slide 5: Technologie dotykových displejů
Rezistivní
  dvě elektricky vodivé vrstvy
  úzká mezera mezi nimi
  při stlačení se dotknou a je rozpoznána změna proudu
Výhody
  možno ovládat jakýmkoliv předmětem
Nevýhody
  nutný stylus (prst je příliš velký)
  horší jas i podání barev
  nevhodné pro větší displeje

## Slide 6: Technologie dotykových displejů
Rezistivní
1. tvrzená vrstva
2. odporová vrstva
3. elektrovodivá vrstva
4. odporová vrstva
5. vymezovací bodová síť
6. skleněný panel
7. dotyk
8. kontroler

## Slide 7: Technologie dotykových displejů
Kapacitní
  dnes nejčastější typ
  sklo potaženo transparentním vodičem
  při dotyku se poruší elektrostatické pole
    měřitelné jako změna kapacitního odporu
Výhody
  vysoká odolnost
  lepší kvalita zobrazení
Nevýhody
  nemožnost ovládání stylusem

## Slide 8: Technologie dotykových displejů
Kapacitní
  http://www.youtube.com/watch?v=1-iFfZNtkwU&feature=player_embedded

## Slide 9: Technologie dotykových displejů
Povrchová akustická vlna (SAW)
  Surface Acoustic Wave
  ultrazvukové vlny procházejí skrz displej
    2D mřížka
  dotyk část akustické vlny absorbuje
Výhody
  vysoké rozlišení
Nevýhody
  nízká odolnost vůči nečistotám
  nutno použít prst nebo kožené ukazovátko

## Slide 10: Technologie dotykových displejů
Povrchová akustická vlna

## Slide 11: Technologie dotykových displejů
Infračervené záření
  2D mřížka infračervených LED diod
  dotyk je detekován fotodetektorem
Výhody
  možno použít jakékoliv ukazovátko
  lze vytvořit rám a nasadit na běžný monitor
Nevýhody
  cena

## Slide 12: Technologie dotykových displejů
Infračervené záření

## Slide 13: Zajímavosti
Na displeji zůstávají otisky prstů
  nevhodné při zadávání hesel a PINů
Možnost přenosu nebezpečných bakterií a virů
Velký problém pro nevidomé
Demonstrace multi-touch displeje
  http://www.ted.com/talks/lang/en/jeff_han_demos_his_breakthrough_touchscreen.html
Digital Pen Mouse DUO
  http://www.zive.cz/clanky/video-dotykovy-displej-v-kazdem-notebooku/sc-3-a-145219/default.aspx
Korejský dotykový displej
  http://www.osel.cz/index.php?clanek=5187

## Slide 14: Smartphony
1992  IBM Simon
  telefon s dotykovým displejem
  kalendář
  adresář
  hodiny
  kalkulačka
  poznámkový blok
  e-mail a fax klient
  hry

## Slide 15: Smartphony
1996  Nokia 9000
  clamshell design ukrývající QWERTY klávesnici

## Slide 16: Symbian OS
Operační systém společnosti Nokia
2000  Ericsson R380 (první Symbian phone)
2000  Nokia 9210
2007  Nokia N95 (multimédia), Nokia 6110 (GPS)
2010  Nokia N8 (průlomový fototelefon)
Nyní nejnovější verze Anna a Belle
Očekává se Carla a Donna

## Slide 17: Palm OS, BlackBerry OS
2001  Kyocera 6035
  první smartphone v USA, Palm Phone
2002  Palm Treo
2002  RIM představuje řadu BlackBerry
2009  Palm přechází na WebOS

## Slide 18: iOS
2007  iPhone
  revoluční pojetí dotykového displeje
  podpora aplikací třetí strany
2008  AppStore
2008  iPhone 3G (podpora 3G sítě)
2010  iOS 4 (Multitasking)
2010  iPhone 4 (Retina displej, HD video)
2011  iPhone 4S (Dual-Core, Siri, Full HD video)
2011  iOS 5 (iCloud)

## Slide 19: Android OS
Open-source platforma Google od roku 2008
1.5 Cupcake
  kamera, bluetooth, direct upload, SW keyboard, widgets
1.6 Donut
  vylepšený market, rychlost kamery a prohlížeče, voice search
2.0/2.1 Eclair
  podpora různých rozlišení, zoom, BT 2.1
2.2 Froyo
  instalace aplikací na paměťovou kartu, flash, WiFi hotspot
2.3 Gingerbread
  NFC, vylepšená copy/paste a SW keyboard, senzory
3.0/3.1/3.2 Honeycomb
  optimalizace pro tablet PC
4.0 Ice Cream Sandwich
  optimalizace pro smartphony i tablet PC

## Slide 21: Android OS

## Slide 22: Windows Phone 7 OS
Nástupce Windows Mobile
Uživatelské prostředí Metro
Vývoj od roku 2004 do 2009  nestihli to !
  místo toho vydán Mobile 6.5 a vývoj pokračoval do 2010
Partnerství s Nokií
Mango  IE9, Twitter, Multitasking
Očekává se Tango a Apollo

## Slide 23: MeeGo OS
Operační systém Maemo 6
  MeeGo je nástavba
Prvním a posledním MeeGo telefonem je Nokia N9
Uživatelské rozhraní
  založené na „swipování“ prstem od samého okraje displeje
Telefon nepotřebuje žádná tlačítka pod displejem

## Slide 24: Tablet PC
Zařízení dnes směřované pouze pro zábavu
Vybíráme podle displeje a operačního systému
  hardware bývá téměř totožný
Naprostá většina používá kapacitní displej
První tablet vznikl již v roce 2002
  Microsoft tablet PC s Windows XP
Boom však započal až iPadem

## Slide 25: Tablet iOS
iPad (2010)
  Single-Core, 1024x768 pixelů
iPad 2 (2011)
  Dual-Core, 1024x768 pixelů

## Slide 26: Tablet Android OS