## Slide 1: Základní pojmy
  Dodává po určitou dobu elektrickou energii
  Po vybití schopny opakovaného nabití
    na rozdíl od baterie
  Požadavky na akumulátory
    co nejmenší rozměry
    co nejmenší hmotnost
    co nejvyšší kapacita (Ah, Wh)
    co nejlevnější
    dlouhá životnost
      velký počet nabíjecích cyklů
    nesmějí ohrožovat životní prostředí

## Slide 2: Druhy akumulátorů
  Olověný akumulátor
    dvě elektrody v lázni kyseliny sírové
      katoda (+)  oxid olova
      anoda (-)  olověná
    chemický proces  anoda oxiduje
      elektrolytem proudí elektrony ke katodě
      spotřebovává se kyselina, tvoří se voda
      při nabíjení je proces opačný
  Výhody
    vysoká kapacita
    dlouhá životnost
    malé samovybíjení
  Nevýhody
    velká hmotnost a rozměry
    ekologicky nešetrné (olovo)

## Slide 3: Olověný akumulátor
  Můžeme dělit podle použití
    záložní
      UPS, ...
    startovací
      jsou určené pro startování (např. autobaterie)
    trakční
      golfové vozítka, elektrické automobily,..

## Slide 4: Druhy akumulátorů
  Nikl-kadmiový (NiCd)
    katoda (+)  Ni
    anoda (-)  Cd
  Výhody
    schopnost dodávat vysoké proudy
    vysoký počet nabíjecích cyklů (cca 1000)
    provozní podmínky (funguje i v -40°C)
    rychlé nabíjení
  Nevýhody
    menší kapacita než u Li-ion
    ekologicky nešetrné (kadmium)
    samovybíjení (15% za měsíc)
    vysoký paměťový efekt
      ztráta kapacity přebíjením či nedostatečným vybitím

## Slide 5: Druhy akumulátorů
  Nikl-metalhydridové (NiMh)
  Výhody
    vyšší kapacita než NiCd (cca o 50%)
    nižší hmotnost než NiCd
    rychlé nabíjení
    ekologicky šetrnější
    nižší paměťový efekt
  Nevýhody
    vyšší samovybíjení (25% za měsíc)
    nižší počet nabíjecích cyklů (cca 500)
    horší pracovní podmínky
      nejlépe sucho a pokojová teplota
    nesmí se přebíjet
    dodává nižší proudy než NiCd

## Slide 6: Druhy akumulátorů
  Lithium-ion (Li-ion)
    používá se u přenosných zařízení
  Výhody
    může být vyrobena v různých tvarech
    vyšší kapacita proti předchozím (cca 2x)
    nemá paměťový efekt !!!
    vyšší životnost
    nízká hmotnost
    téměř žádné samovybíjení
  Nevýhody
    vyšší cena
    dodává nižší proudy
    dlouhá doba nabíjení

## Slide 7: Druhy akumulátorů
  Lithium-Polymerové (Li-Pol)
    používají se u RC modelů a u mobilů
  Výhody
    stejné jako Li-ion
    navíc umí dodávat i vyšší proudy
  Nevýhody
    vyšší cena než u Li-ion
    dlouhá doba nabíjení