## Slide 1: OPTICKÉ DISKY
Martin Koňařík
SSPŠ Praha

## Slide 2: OPTICKÉ DISKY
CD
DVD
BD

## Slide 3: Než přišlo CD …

## Slide 4: … pouštěli jsme si hudbu z gramofonových desek …

## Slide 5: … nahrávali jsme hudbu na magnetofonové pásky …

## Slide 6: Později se páska schovala do kazety

## Slide 7: … a byl na světě „kazeťák“

## Slide 8: rok 1982 – kompaktní disky (CD)

## Slide 9: CD
Kompaktní disk (compact disc) je optický disk určený pro ukládání digitálních dat.
Data jsou uložena ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média, která se postupně rozvíjí až k jeho okraji.
Každá stopa může obsahovat digitální zvukovou nahrávku (audio CD) nebo obecně data (CD-ROM).
Příčný odstup stop je 1,6 μm. Pro čtení kompaktních disků se používá laserové světlo s vlnovou délkou 785 nm.

## Slide 10: CD
Záznam na CD je jednostranný.
Délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní.
Provedení CD:
  CD-ROM (vylisováno výrobcem)
  CD-R (recordable, přepálena reflexní barva)
  CD-RW (rewritable, změna krystalické struktury)

## Slide 11: CD-ROM

## Slide 12: Princip CD-ROM

## Slide 13: Princip CD

## Slide 14: Princip CD

## Slide 15: CD
Transfer speed | KiB/s | Mbit/s | RPM
1× | 150 | 1.23 | 200–500
2× | 300 | 2.46 | 400-1,000
4× | 600 | 4.92 | 800–2,000
8× | 1,200 | 9.83 | 1,600–4,000
10× | 1,500 | 12.3 | 2,000–5,000
12× | 1,800 | 14.7 | 2,400–6,000
20× | 1,200–3,000 | up to 24.6 | 4,000 (CAV)
32× | 1,920–4,800 | up to 39.3 | 4,800 (CAV)
36× | 2,160–5,400 | up to 44.2 | 7,200 (CAV)
40× | 2,400–6,000 | up to 49.2 | 8,000 (CAV)
48× | 2,880–7,200 | up to 59.0 | 9,600 (CAV)
52× | 3,120–7,800 | up to 63.9 | 10,400 (CAV)
56× | 3,360–8,400 | up to 68.8 | 11,200 (CAV)

## Slide 16: CD
 | sektorů | Max. MB | Max. MiB | Audio max. MB | Time (min)
8 cm | 94,500 | 193.536 | 184.570 | 222.264 | 21
650 MB | 333,000 | 681.984 | 650.391 | 783.216 | 74
700 MB | 360,000 | 737.280 | 703.125 | 846.720 | 80
On a 74 minute CD, one can fit larger images using raw mode,
up to 333,000 × 2,352 = 783,216,000 bytes (~747 MiB)

## Slide 17: CD-R
Princip záznamu spočívá ve změnách odrazivosti reflexního média.
Záznam se provádí v mechanikách umožnujících zápis v tzv. vypalovačkách.
Při zápisu se pomocí laserového paprsku zahřeje místo na teplotu přesahující 300 °C. Dojde k nevratné změně barvy a toto místo (pit) již neodráží laserový paprsek.
Rozdíl mezi tmavým a světlým místem je nižší než u lisovaných médií, kde se rozdílu v odrazivosti dosahuje pomocí prohlubní.

## Slide 18: CD-RW
Média CD-RW (Compact Disk ReWritable) mají všechny vlastnosti jako CD-R, navíc však umožňují smazání jejich obsahu a nahrání nového.
Počet takových přepisů (rewrite) se uvádí kolem 1000.
Na rozdíl od CD a CD-R má toto médium v sobě chemickou vrstvu, která může být v amorfní nebo krystalické struktuře; tyto fáze se liší odrazivostí (reflektivitou).

## Slide 19: CD-RW
Čtení probíhá na základě rozdílné odrazivosti krystalické a amorfní vrstvy (odrazivost krystalické vrstvy je přibližně o 10% vyšší než u amorfní vrstvy). Potřebný výkon laseru pro úspěšnou detekci se pohybuje v řádech desetin mW.
Zápis je realizován krátkým pulsem o vysokém výkonu (řádově desítky mW) kdy dojde k ohřátí záznamové vrstvy nad teplotu tání a následnému rychlému chladnutí záznamové vrstvy za vzniku amorfní struktury.
Mazání z těchto médii je realizováno delším pulsem o nižším výkonu (řádově jednotky mW) než u zápisu. Tak dochází pouze k zahřátí nad teplotu krystalizace při níž dochází k rekrystalizaci vrstvy → smazání záznamu.

## Slide 20: CD kvalita
44.1 kHz (vzorkování 44100x za sekundu)
16 bitů (65536 úrovní)
STEREO

## Slide 21: CD kvalita
vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
bitová hloubka: 16 bitů
STEREO
=> datový tok 172 kB/s
výpočet:
44100 vzorků za sekundu * 2B (16b) * 2 (stereo) = 176400 B/s : 1024 = 172 kB/s

## Slide 22: Zvuk na CD
172 kB/s * 60 sekund = 10,08 MB/min.
10,08 * 80 minut = 806,4 MB (= velikost CD)

## Slide 23
….. ale co film?

## Slide 24: FILMOVÁ PROMÍTAČKA

## Slide 25: FILMOVÁ PÁSKA

## Slide 26: VIDEORECORDER (VCR)

## Slide 27: VHS

## Slide 28: DVD

## Slide 29: DVD PLAYER

## Slide 30: DVD Portable

## Slide 31: DVD DRIVE

## Slide 33: DVD
DVD bylo uvedeno na trh v Japonsku roku 1996, ve zbytku světa o rok později.
původně návrháři neoficiálně označován Digital Video Disc (digitální videodisk).
po dokončení specifikace v roce 1995 z důvodu víceúčelovosti rozhodnuto o názvu Digital Versatile Disc (digitální víceúčelový disk)

## Slide 36: Provedení DVD-ROM
jednostranné (SS = Single Side)
oboustranné (DS = Double Side)
jednovrstvé (SL = Single Layer)
dvouvrstvé (DL = Double Layer)

## Slide 37: DVD Dual Layer

## Slide 38: Kapacity DVD-ROM
Designation |  | Sides | Total layers | Diameter (cm) | Capacity | 
 |  |  |  |  | GB | GiB
DVD-1 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36
DVD-2 | SS DL | 1 | 2 | 8 | 2.66 | 2.47
DVD-3 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.92 | 2.72
DVD-4 | DS DL | 2 | 4 | 8 | 5.32 | 4.95
DVD-5 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD-9 | SS DL | 1 | 2 | 12 | 8.54 | 7.95
DVD-10 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75
DVD-14 | DS SL+DL | 2 | 3 | 12 | 13.24 | 12.33
DVD-18 | DS DL | 2 | 4 | 12 | 17.08 | 15.90

## Slide 39: DVD formáty
DVD-ROM
DVD-R, DVD+R
DVD-RW, DVD+RW
DVD-RAM

## Slide 40: DVD-RAM
+ možnost přepisu až 100.000x
+ větší odolnost, trvanlivost (až 30 let)
menší podpora u starších přehrávačů
cena média

## Slide 41: DVD-R vs. DVD+R
Původní licence na DVD-R a DVD-RW byly pro výrobce přehrávačů a mechanik nákladné => vznikla DVD+RW Alliance (Sony, Philips, Hewlett-Packard, Ricoh, Yamaha a Mitsubishi) která vytvořila konkurenční technologii.

## Slide 42: Kapacity DVD-R/RW/RAM
Designation |  | Sides | Total layers | Diameter (cm) | Capacity | 
 |  |  |  |  | GB | GiB
DVD-R | SS SL (1.0) | 1 | 1 | 12 | 3.95 | 3.68
DVD-R | SS SL (2.0) | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD-RW | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD+R | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD+RW | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD-R | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75
DVD-RW | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75
DVD+R | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75
DVD+RW | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75
DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36
DVD-RAM | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.65 | 2.47
DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37
DVD-RAM | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75

## Slide 43: Rychlost DVD
Pozor, 1x rychlost DVD není stejná jako 1 x rychlost CD
CD 1x = 150 kB/s
DVD 1x = 1350 kB/s

## Slide 44: DVD-ROM mechanika
Rozhraní: ATA (IDE) Rychlost čtení: 16x DVD 48x CD 5x DVD-RAM Přístupová doba: CD: 95 ms DVD : 105 ms Velikost paměťového zásobníku (buffer): 198 kB Formáty DVD disků: DVD single/dual layer (PTP/OTP), DVD-RAM, DVD-R (3.9GB/4.7GB), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL
Alza 5/2011: 383 Kč s DPH

## Slide 45: DVD „vypalovačka“
Rychlosti zápisu: 22x DVD±R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW 16x DVD+R9, 12x DVD-R DL 12x DVD-RAM 48x CD-R, 40x CD-RW Rychlost čtení: 16x DVD-ROM 12x DVD-RAM 40x CD-ROM Rozhraní: Serial ATA Přístupové doby: DVD: 130 ms CD: 110 ms Vyrovnávací paměť: 2 MB
Alza 5/2011: 455 Kč s DPH

## Slide 46: externí DVD
Rychlost čtení CD-ROM: 24x DVD-ROM: 8x Rychlost zápisu: CD-R: 24x CD-RW: 24x DVD-R: 8x DVD-RW: 6x DVD+R: 8x DVD+RW: 8x DVD-RAM: 5x DVD+R9 (DL): 6 x DVD-R9 (DL): 6 x Rozhraní: USB 2.0 Vyrovnávací paměť: 2 MB Přístupové doby: CD: 160 ms DVD: 160 ms
Alza 5/2011: 1.190 Kč s DPH

## Slide 47: DVD média
8cm, 12cm
řešení popisu:
  samolepky
  lightscribe
  printable

## Slide 50: Blu-ray
vyvinula japonská firma Sony ve spolupráci s firmou Philips,
následně se skupinou výrobců spotřební elektroniky založily organizaci Blu-ray Disc Association (BDA), která převzala dohled nad rozvojem a licencováním samotného formátu.
Název disku pochází z anglického Blue ray, tj. modrý paprsek, označení související s barvou světla používaného ke čtení (písmeno "e" bylo z názvu vypuštěno, aby jej bylo možné zaregistrovat jako ochrannou známku).

## Slide 51: HD-DVD vs. Blu-ray
V únoru 2008 firma Toshiba oznámila zastavení vývoje formátu HD DVD, čímž se Blu-ray stal nástupnickým standardem nahrazujícím DVD.

## Slide 52: HD-DVD vs. Blu-ray
 | HD-DVD | Blu-ray
Kapacita (na 1 vrstvě) | 15 GB | 25 GB
Krycí vrstva | 0,6 mm | 0,1 mm
Přenosová rychlost | 19 Mb/s | 36 Mb/s
Rozlišení videa | 1920 x 1080 | 1920 x 1080
Vlnová délka laseru | 405 nm | 405 nm

## Slide 56: Kapacita Blu-ray
25 GB u jednovrstvého disku,
50 GB u dvouvrstvého disku
80 GB u oboustranného dvouvrstvého disku

## Slide 57: Formáty Blu-ray
BD-ROM – disk pouze pro čtení
BD-R – disk k jednorázovému zápisu
BD-RE – přepisovatelný disk