## Slide 1: CPU
Martin Koňařík
SSPŠ Praha

## Slide 2: Parametry CPU
výrobce, model
šířka slova (8, 16, 32, 64bit)
šířka datové sběrnice
šířka adresové sběrnice
frekvence (MHz, GHz)
frekvence FSB
architektura (počet registrů, vnitřní zapojení, počet ALU, pipeline, hyper-threading, …)
vyrovnávací paměť (cache), umístění, frekvence
instrukční sada (CISC, RISC), její doplňky (MMX, SSE)

## Slide 3: Parametry CPU
typ pouzdra, počet pinů a patice (DIP, Slot, PGA, LGA)
napájení (V)
TDP (W) Thermal Design Power – navržený tepelný výkon
počet tranzistorů
počet jader
použitá technologie (32nm)

## Slide 4: Historie procesorů Intel

## Slide 5: 1971
4-bitový procesor
750 kHz
pouzdro DIP, 16 pinů
2300 tranzistorů
technologie 10um
16 registrů po 4 bitech
zvlášť paměť pro data (640B) a programy (4kB)
jediná 4-bitová sběrnice pro přenos dat i 12-bitových adres
Intel 4004

## Slide 6: 1974
8-bitový procesor
1-2 MHz
pouzdro DIP, 40 pinů
6000 tranzistorů
technologie 6um
8-bitová datová sběrnice
16-bitová adresová sběrnice => adresace 64kB paměti
Intel 8080

## Slide 7: 1974
tento procesor, jeho vylepšená verze 8080A, případně odvozené procesory Z80 se staly základem mnoha 8-bitových počítačů
Intel 8080

## Slide 8: 1978
16-bitový procesor
5-10 MHz
pouzdro DIP, 40 pinů
29.000 tranzistorů
technologie 3um
16-bitová datová sběrnice
20-bitová adresová sběrnice
=> adresace 1MB paměti
první z architektury x86
Intel 8086

## Slide 9: 1979
16-bitový procesor
20-bitová adresová sběrnice
=> adresace 1MB paměti
5-10 MHz
pouzdro DIP, 40 pinů
29.000 tranzistorů
technologie 3um
pouze 8-bitová datová sběrnice
byl použit v prvním IBM PC
Intel 8088

## Slide 10: 1982
16-bitový procesor
6-12,5 MHz
pouzdro PLCC nebo PGA, 68 pinů
134.000 tranzistorů
technologie 1,5um
16-bitová datová sběrnice
24-bitová adresová sběrnice
=> adresace 16MB paměti
Intel 80286

## Slide 11: 1982
Intel 80286

## Slide 12: 1985
32-bitový procesor
12-40 MHz
175.000 tranzistorů
technologie 1,5 - 1 um
pouzdro PGA nebo PQFP
Intel 80386
 | 386 DX | 386 SX
Data Bus | 32 bit | 16 bit
Address Bus | 32 bit | 24 bit
Max. RAM | 4 GB | 16 MB
pins | 132 | 88/100
1988

## Slide 13: 1985, 1988
Intel 80386

## Slide 14: 1989
32-bitový procesor (32b. addr., 32b. data)
integrované FPU
pipeline o 3 stupních
16-100 MHz
technologie 1 – 0,6 um
pouzdro PGA (socket 1,2,3), PQFP
Intel 80486
486 DX – s FPU
486 SX – bez FPU
486 DX2 – násobič 2x
486 DX4 – násobič 3x

## Slide 15: 1989
Intel 80486

## Slide 16: 1993
32-bitový procesor (32b. addr., 64b. data)
2x pipeline o 5 stupních
60-200 MHz, FSB 50-66 MHz (1x – 3x)
technologie 0,8 – 0,35 um
pouzdro PGA (Socket 4,5,7)
cache až 1MB na základní desce
Intel Pentium
první Pentia (freq. 60 a 66 MHz) obsahovala chybu ve výpočtech
v plovoucí desetinné čárce, rovnice z = ( x / y ) * y – x
se ne vždy rovnala 0 pro velký počet číslic za desetinnou čárkou.

## Slide 17: 1995
32-bitový procesor
64-bitů data bus
36-bitů address bus (64GB RAM)
150-200 MHz
technologie 0,35 um
až 68 mil. tranzistorů (vlastní jádro 5,5 mil., 256kB cache = 15,5 mil. tranzistorů)
pouzdro PGA (Socket 8)
L2 cache součástí CPU pracující na frekvenci jádra
pipeline 12 stupňů
Pentium Pro

## Slide 18: 1996
32-bitový procesor (32b. addr., 64b. data)
MMX = MultiMedia eXtension
(57 nových instrukcí)
120-233 MHz, FSB 60-66 MHz
technologie 0,35 – 0,28 um
4,5 mil. tranzistorů
pouzdro PGA (Socket 7)
L2 cache až 2MB na základní desce
Pentium MMX

## Slide 20: Intel Pentium

## Slide 21: Intel Pentium

## Slide 22: Intel Microarchitecture Roadmap

## Slide 23: CPU Intel dle architektur
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_processor

## Slide 24: Intel x86 microarchitectures
 |  | Pipeline
8086 |  | 
286 |  | 
i386 |  | 
i486 |  | 3 stages
P5 |  | 5 stages
P6 |  | 14 & 10 stages
NetBurst |  | 20 & 31 stages
Core | Podpora vícejaderných procesorů | 14 stages
Nehalem | Integrovaný paměťový řadič | 
Sandy Bridge | Integrované rozhraní PCI Express (není nutný NB) | 
Bonnel | Low-power Atom CPU | 16 stages
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_CPU_microarchitectures

## Slide 26: Tick-Tock Intel Roadmap

## Slide 29: Vývoj CPU vedoucí k vyššímu výkonu
Větší šířka slova (4b. -> 64b.)
  Zpracování větších čísel v jednom taktu
Rozšiřování datové sběrnice (4b. -> 128b.)
  Rychlejší komunikace procesoru s okolím, především s pamětí
Rozšiřování adresové sběrnice (16b. ->