## Slide 1: Fonty
  Font určuje vzhled tištěných znaků
  Mohou být
    vestavěné (v paměti tiskárny)
    zaváděné z pevného disku do paměti tiskárny
  Bitové fonty
    písmena vytvářena sadou bodů
    každý bod hodnoty 0 nebo 1
  Vektorové fonty
    písmena vytvářena křivkami
    musí s nimi umět pracovat program i tiskárna

## Slide 2: Bitové fonty

## Slide 3: Vektorové fonty

## Slide 4: Barevný tisk
  Princip stejný jako u černobílé
  Postupně nanášeny jednotlivé barvy
    barevné tiskárny  3 inkousty
    tuhé inkoustové tiskárny  3 barevné vosky
    fotografické tiskárny  až 8 inkoustů (7+lesk)

## Slide 5: Skládání barev
  Aditivní
    jednotlivé barevné složky se sčítají
    výsledná intenzita je součet jednotlivých intenzit
    model RGB
      R  Red (červená)
      G  Green (zelená
      B  Blue (modrá)
    používá se zejména u monitorů

## Slide 6: Aditivní skládání barev

## Slide 7: Skládání barev
  Subtraktivní
    absorpce světla určitých vlnových délek
      jednotlivé barvy se odčítají
    každá další barva ubírá původní intenzitu
      světlo se pohlcuje
    model CMYK
      C  Cyan (azurová)
      M  Magenta (fialová)
      Y  Yellow (žlutá)
      K  Key (černá)
    používáno hlavně při tisku

## Slide 8: Subtraktivní skládání barev

## Slide 9: Tvorba odstínu šedi
  Tiskárna nemíchá složky před tiskem
    černobílá nedokáže odstíny šedi
    barevná nedokáže odstíny barev
      řešeno natočením jednotlivých barevných rastrů
    řešením je rastrování
  Rastrování
    některé body bílé, jiné černé  odstín šedi
    problémem je poloha bodů v ploše
    používají se tzv. bodové sítě
  Druhy rastrování
    amplitudové
    frekvenční

## Slide 10: Amplitudově modulovaná síť
  V síti černé body různých velikosti
    dochází ke snížení rozlišení
      např. pixel 2x2 sníží rozlišení z 600 dpi na 300 dpi
    lidské oko rozezná cca 250 odstínů šedi
      potřeba matice 16x16 bodů
      snížilo by rozlišení tiskárny z 600 dpi na 40 dpi
    v praxi maximálně matice 5x5 bodů
      26 stupňů šedi
      600 dpi klesne na 120 dpi

## Slide 11: Amplitudové rastrování

## Slide 12: Amplitudové rastrování

## Slide 13: Frekvenčně modulovaná síť
  V síti stejně velké body
  Různá vzdálenost mezi nimi
  Výhody
    kvalitnější výstup
    odstranění moiré
  Technologie RET (firma HP)
    vyhlazení ostrých okrajů
    sousední pixely se protínají

## Slide 14: Frekvenční rastrování

## Slide 15: Srovnání rastrování

## Slide 16: Fototiskárny
  Dva druhy fototiskáren
    inkoustové
      pracují se 6 barvami inkoustu (CMYKLcLm)
      někdy dokonce 8 patron (CMYKPGLcLm)
      další vylepšení
        přidání patrony lesku  fotografický lesk
        přidání bílé či černé patrony  úspora inkoustu
      výhoda
        určeny i pro běžný tisk (lze tisknout i text)
      pro tisk fotografií potřeba speciální papír
    termosublimační tiskárny
      kvalitnější výstup
      stálejší barvy
      nelze tisknout text
      dražší

## Slide 17: Fototiskárny
  Model CMYKPGLcLm
    CMYK  jako obvykle
    P  Purple (oranžová)
    G  Green (zelená)
    Lc  Light cyan (světle azurová)
    Lm  Light magenta (světle fialová)

## Slide 18: Zásady pro výběr tiskárny