## Slide 1: Adresování a směrování v síti
Filip BALLEK 4.A
2018/2019

## Slide 2: Hardwarové a softwarové prostředky v síti

## Slide 3: Síťové prvky
Aktivní
  Ovlivnění provozu
  Od 2. vrstvy ISO/OSI
Pasivní
  Fyzický přenos
  Nezasahují do dat

## Slide 4: Switch
2. vrstva
Tabulka MAC adres
L3 Switch
  ASIC místo SW
  "Ošizenější" než router
Výhody
  Cena za port

## Slide 5: Router
3. vrstva
Horší poměr cena/port
Routovací tabulka
Směrování
  Packet
  Vyhledávání v tabulce
  Odeslání/zahození

## Slide 6: Firewall
4. vrstva
Filtrování portu
SW + HW

## Slide 7: Kroucená dvojlinka
Elektrické signály
Obkroucení drátů
  Minimalizace nevýhod
    Přeslechy
    Rušení s okolím
Postupné zvyšování rychlosti
  Cat5 – 100Mb
  Cat5e – 1Gb
  Cat6 – 1Gb

## Slide 8: Koaxialní kabel
Prověřený dobou
Rozsahlé možnosti využití
  Televizní signál
    Anténa -> TV
    Anténa -> Set-top-box
  Počítačové sítě
    Propojení routeru k WAN
2 vodiče + nevodivá vrstva

## Slide 9: Optický kabel
Svazek optických vláken
Přenos => světlo
  Totální lom
Výhody
  Vysoké přenosové rychlosti
  Dlouhá maximální vzdálenost přenosu
  Odolnost proti rušení a přeslechům
  Nulové riziko odposlechů

## Slide 10: Operační systém
Uživatel  zařízení
Různá určení
  Klientské stanice (Windows, Linux, Mac)
    PC, Smartphone…
  Servery (Windows, Linux)
  Síťová zařízení (Cisco IOS, ZyNOS, Linux)
    Switch, Router, Firewall…

## Slide 11: PuTTY
SSH, Telnet, Rlogin
Původně jen Windows
Nyní už I další

## Slide 12: WireShark
Dříve Ethereal
Průzkum komunikace
Primárním účelem diagnostika
Riziko zneužití

## Slide 13: Apache
Softwarový webový server
Nejběžnější
Mnoho technologií
Variabilita platforem
XAMPP, LAMPP, WAMPP
  Vše v jednom

## Slide 14: Klasifikace sítí

## Slide 15: Podle dosahu
PAN
LAN
MAN
WAN
GAN

## Slide 16: Podle postavení klientů
Client-server
  Žádost klienta vůči serveru
  Webový server
Peer-to-peer
  Rovný s rovným
  Torrent

## Slide 17: Konfigurace

## Slide 18: Základní konfigurace
Jméno
Přístupy
  Údaje
  Práva
Komunikace
  SSH
  Telnet
  Konzole

## Slide 19: Bezpečnost portů
Povolené MAC
    Statické
    Dynamické
    Sticky
Zabezpečení
  Protected
  Restrict
  Shutdown
Vypnutí nepotřebných

## Slide 20: Virtual LAN
Minimálně jedna => defaultní
Nativní VLAN
  Rámce bez tagu
Trunk
InterVLAN routing
  Potřeba router
VTP
  Sdílení nastavení VLAN

## Slide 21
Konfigurace VLAN
Konfigurace VTP Serveru
Konfigurace VTP KLIENTA

## Slide 22: Routování
Směrování packetu
Routovací tabulka
Statické
  Naplnění manualně
Dynamické
  Naplnění přes protokoly(OSPF, EIGRP, RIP)
Gateway of last resort
  Cesta pro packety s neznámým cílem

## Slide 23: Adresace
Manualně
  Zařízení sdílená na síti
DHCP
  Dynamické přidělení adresy
  Pooly
    IP adresa
    Maska
    DNS
    Default gateway

## Slide 24: Access list
Filtr provozu
Čtení shora
  Na konci pravidlo zakazující vše
Wildcard mask
  Inverzní k subnet masce
2 typy
  Standartní
  Rozšířený

## Slide 25: NAT
Překlad adres
Vnitřní a vnější rozhraní
Statická
  1 lokální = 1 veřejná
Dynamický
  Seznam adres
  Access list
  Spojení

## Slide 26: PAT
Dynamický a statický
TCP/UDP port
Slovíčko overload
Seznam adres nebo adresa rozhraní

## Slide 27: IP adresa a MAC adresa

## Slide 28: MAC adresa
Druhá vrstva
6x8 bitů
  24 bitů pro výrobce
  24 bitů pro unikátní identifikaci
Zápis nejčastěji hexadecimálně
Možnost změnit - nedoporučeno
Broadcast
  FF:FF:FF:FF:FF:FF

## Slide 29: IP adresa
3. síťová vrstva
2 verze
Adresa + Maska
  ANDování

## Slide 30: IPv4
32 bitů
Vyčerpána
  Maximálně 2^32 adres
VLSM
  Rozdělení classfull adres

## Slide 31: IPv6
128 bit
2^128 adres
Privátní adresy
  fc00::/7
Každé zařízení svoje IP
Nekompatibilní s IPv4
Dočasná řešení

## Slide 32: DHCP

## Slide 33: DHCP
Dynamické přidělení adresy
Komunikace při připojení
  Klient: "Ahoj všem, potřebuju adresu." (DHCDISCOVER - BROADCAST)
  Server: "Ahoj, já jsem DHCP server, chceš moji adresu?" (DHCPOFFER - BROADCAST/UNICAST)
  Klient: "Ano, přijímám tvoji adresu, pošli mi vše." (DHCPREQUEST - BROADCAST)
  Server: "Tady máš, přidávám si tě do záznamu.„ (DHCPACK - BROADCAST/UNICAST)
Nutnost alespoň jednoho DHCP serveru

## Slide 34: DNS

## Slide 35: DNS
Jmenná adresa <=> IP adresa
Žádost DNS serveru
Odpověď DNS serveru
Komunikace s obdrženou IP adresou

## Slide 36: Síťové protokoly

## Slide 37: Ethernet
První a druhá vrstva
Soubor technologii
Konkurentem WIFI

## Slide 38: Internet Protokol
Soubor pravidel
Doručení packetů
Dvě verze
  IPv4
  IPv4
Stavební prvek sítí

## Slide 39: Telnet
Teletype network
Komunikace v textové formě
Nešifrovaný
Částečně nahrazen SSH
Součástí Windows a unixových systémů

## Slide 40: Protokoly 4. vrtvy
TCP
Všechna data ve správném pořadí
Udržování spojení
Three-way handshake
Služby s nutností celistvosti dat
FTP, HTTP
UDP
Nenavazuje spojení
Bez kontroly
  Možnost obejít softwarově
Služby s upřednostněnou odezvou
VoIP, Online hry(většinou kombinace TCP + UDP)

## Slide 41: Internet Control Message Protocol
Informování o stavu na síti
Ping
Chyba spojení
Vypršení TTL

## Slide 42: HTTP(S)
Přenos hypertextových souborů
Vyvynuté
Přenos dalších dat
Hlavičky

## Slide 43: SMTP
Odesílání emailových zpráv
Zprávy doručené do schránky
K získání potřeba jiných protokolů

## Slide 44: POP + IMAP
POP
Zprávu potřeba stahnout
Po stažení smazány
IMAP
Zobrazení zpráv a manipulace s nimi přímo na serveru

## Slide 45: FTP,FTPS,SFTP
Přenos souborů
Rozdíl v zabezpečení
FTP nezabezpečené
FTPS
  Šifrované
SFTP
  SSH
  Přístup přes konzoli

## Slide 46: Zdroje
www.wikipedia.org
www.netacad.com
https://www.samuraj-cz.com/
http://www.ped.muni.cz/wtech/03_studium/teps/teps-01.pdf
https://www.onehelp.cz/onebit/kb/cs/pop3-vs-imap